晋中市政府采购中心

IDC机房机柜租赁项目成交公告

现将JZBZC-GF3180004-01号询价小组确定的成交结果公告如下：

一、采购人、采购代理机构的名称、联系人及联系方式

1、采购人

名    称：晋中市公安局

地    址：榆次区龙湖街819号

联 系 人：李先生

联系电话：13834801518

2、集中采购机构

名    称：晋中市政府采购中心

地    址：晋中市榆次区定阳路500号

联 系 人：李女士

联系方式：0354-3032381

- 采购项目名称：IDC机房机柜租赁

采购项目编号：JZBZC-GF3180004-01

- 询价日期：2019年7月25日

- 成交结果：

| 名称 | 数量 | 单价（元） | 成交金额(元) | 成交供应商 | 地址 | 信用代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDC机房机柜 | 33 | 25992 | 857736 | 中国电信集团有限公司晋中分公司 | 山西省晋中市榆次区汇阜街920号 | 91140700746022732T |

- 标的情况：

# 1、技术方案

## 1.1 机房建设质量标准及租用资源配置情况

中国电信集团有限公司晋中分公司枢纽楼分为主楼与附属楼。

晋中市电信分公司生产楼于2015年12月建成并投入使用，整体建筑分为主楼与附属楼。主楼共计9层，2至9层为生产机房，每层机房可用面积约为800平方米。其中共规划IDC机房四层，每层可安装标准IDC机柜237架，共计可安装标准IDC机柜948架。

附属楼共3层，1层为油机室，配置2台1600kW 柴油发电机组，预设1台油机，2、3层为高低压配电室。附属楼3层安装高低压配电设备，由2路不同变电站分别引2路容量为6000kVA的高压市电进局，配置2台2000kVA的变压器，2段低压配电柜。主楼4层电源机房安装160KVA不间断电源系统2台，配置2000AH蓄电池2组。

晋中电信生产楼IDC机房按照《中国电信IDC机房建设标准》五星级机房标准进行建设。整体电源供电系统采用双路市电引入、电源双路母线供电、UPS系统2N方式运行，后备油机采用N+1备份、空调采用N+X方式备份，从市电接入到机柜供电所有环节采用双冗余备份，可有效保障设备系统稳定运行，应对突发事故。机楼按照四个不同路由建设了光缆进出通道，可满足传输安全的建设要求。

本次项目资源配置满足情况见下表：

| 序号 | 项目 | 名称 | 技术参数 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础要求 | 机房建筑标准 | 符合国家《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008） | 是 |  |
|  |  | 机房抗震等级 | 可抗8级地震 | 是 |  |
|  |  | IDC机房位置 | 距离市公安局数据中心机房<5KM | 是 |  |
|  |  | 机房面积可用 | ≥400㎡ | 是 | 可放置机架面积：1280㎡ |
|  |  | 机房层高 | ≥4 m | 是 | 实际层高5m |
|  |  | 楼面允许活荷载 | ≥10 kN/m2 | 是 |  |
| 2 | 机房环境要求 | 机房温度 | 23±2℃ | 是 |  |
|  |  | 相对湿度 | 45%RH～55%RH | 是 |  |
|  |  | 照明 | 正常照明≥500 lx，事故照明≥50 lx | 是 |  |
|  |  | 机房消防标准 | 符合《建筑设计防火规范》《建筑内部装修设计防火规范》 | 是 |  |
|  |  | IDC机房监控 | 统一的网管平台，动力、环境、视频、门禁、消防等设备进行集中监控和管理 | 是 |  |
| 3 | 托管机柜要求 | 机柜内部空间 | ≥40U | 是 | 实际高度48U |
|  |  | 机柜尺寸 （宽×深×高） | 宽600 mm 深 1200 mm 高大于等于 2000 mm | 是 | 实际尺寸 600 mm × 1200 mm × 2200 mm |
|  |  | 机柜前后距离 | 前后空间不小于1000mm | 是 |  |
|  |  | 机柜安装 | 机柜固定牢靠，符合《电信设备抗地震性能检验规范》，可抗9级地震 | 是 |  |
| 4 | 机房动力要求 | 机房接地 | ≤0.5欧 | 是 |  |
|  |  | 机房供电标准 | 双路市电接入，市电至UPS所有环节采用双冗余备份 | 是 |  |
|  |  | UPS后备时间 | ＞2小时 | 是 |  |
|  |  | 单机柜动力负荷 | ≥3.5KW | 是 |  |
|  |  | 全年电源可用率 | ＞99.9% | 是 | 2018-2019年度电源可用率为100% |

## 1.2本项目满足的其他要求说明

| 序号 | 项目要求 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免费提供10对裸光纤用于IDC机房至我局机房间设备互联；两个机房间光缆距离需低于10公里 | 晋中电信IDC机房与晋中市公安局中心机房间双路由布放两条24芯光缆；光缆皮长1.5公里。 |
| 2 | 保证现有网络7×24小时不间断，我局技术人员进出机房审批时限不高于4小时 | 我公司配备7×24小时不间断机房监控；采用手机终端综合办公系统审批流程，时限低于4小时。 |
| 3 | 为保证网络安全性，供应商所提供机柜需具备独立空间，不得与其他单位机柜混合 | 晋中电信IDC 301机房为晋中市公安局专用IDC机房，无其他单位业务接入。 |
| 4 | 提供机柜租用服务及保障机房环境 | 晋中IDC机房按照《中国电信IDC机房建设标准》五星级机房标准进行建设，完全满足晋中市公安局IDC机房机柜租用的要求。 |
| 5 | 提供免费的设备搬迁服务 | 可提供免费的设备搬迁服务 |

六、询价小组

刘肖毅  武丽芬  李长江

七、公告期限：一个工作日

特此公告！

晋中市政府采购中心

2019年7月29日